## 红外线测温仪BG42R

所属分类：红外线测温仪 | 所属品牌：Blue Gizmo

红外线测温仪BG42R

特性:
宽温度范围-35到630℃
适用于工业和住宅
便于携带

应用:
电气故障排除
汽车修理和维护
空调
科学实验
制造工艺的半导体技术
食品安全和处理

| 规格 |
| --- |
| 距离与目标比 | 12:1 |
| 温度范围 | -35到630℃(-31到1166°F) |
| 精确度 | ±2.5°C (±45°F) from -35 to 0°C (-31到 32°F) ±1.5°C (±2.7°F) from 0 to 100°C (32到 212°F) ±2% from 100 to 630°C (212到1166°F) |
| 热电堆 | 5~14μm |
| 重复率 | ±1℃（±2℉） |
| 决议 | 0.1℃～0.1℉ |
| 反应时间 | 500 ms |
| 电源电压 | 9V电池 |
| 发射率 | 0.30 / 0.70 / 0.95 |
| 操作环境 | 0~ 50℃(32~ 122℉),10~90%RH |
| ℃/℉切换 | √ |
| 背光模式 | √ |
| 激光切换 | √ |
| 最大/最小/平均/变化值 | √ |
| 10点记忆 | √ |
| 屏幕双显示 | √ |
| 尺寸 | 156×100x32 mm(6.14’’x3.94’’x1.26’’) |