## 高温红外线测温仪BG48R

所属分类：红外测温仪 | 所属品牌：Blue Gizmo

高温红外线测温仪BG48R

- 新加坡Blue Gizmo红外测温仪BG48R

- 测量范围-32~ 1300℃

- 距离比50:1

- 可选择 ℃ / ℉单位

- 背光显示

- 雷射指示测量位置

- 最大值/最小值/平均值/变化值

- 10组温度数据存储

- 带声音报警

- 发射率可调0.1~1.0

| 温度范围 | -32~ 1300oC(-25.6~2372oF) |
| --- | --- |
| 准确度 (假定操作环境温度为 25°C/77°F) | ± 3℃(± 5℉) -32~ -20℃(-25.6~ -4℉) ± 2℃(± 3℉) -20~ 100℃(-4~ 212℉) 大约 100 ℃( 212℉):±2% |
| 距离比 | 50:1 |
| 热电堆 | 8~14μm |
| 重复性 | ± 1℃(± 2℉) |
| 分辨率 | 0.1oC or 0.1oF(Above 2000oF:1oF) |
| 响应时间 | 500ms |
| 操作温度 | 0~ 50℃(32~ 122℉),10~90%RH |
| 自动关机 | 无操作后6秒 |
| 热放射率 | 大约 0.1~1.0 |
| ℃/℉ 摄氏/华氏温度切换 | √ |
| 背光 | √ |
| 激光测量 | √ |
| 最大值/最小值/平均值/变化值 | √ |
| 自动测量 | √ |
| 十组记忆 | √ |
| 音频警报 | √ |
| 双重显示 | √ |
| 三角支架螺丝孔 | √ |
| 尺寸 | 200×166× 50.5 mm |
| 重量 | 约280g (9.87oz) |