## 温度调节机 FOX-2001

所属分类：温度控制器 | 所属品牌：FOXFA

温度调节机
FOX-2001

冷却或加热控制(1relay)

上/下限温度设定范围控制功能

当前温度保证功能（±5.0）

程序锁定功能（Lock）

| 尺寸 | 77（w）×35(H)×80(D) | 温度范围 | -55.0～99.9℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入传感器 | NTC（10KQ）3M | 显示精度 | ±1%rdg±1digit |
| 输出 | 1relay(1c250VAC2A) | 控制方法 | ON/OFF |
| 电源电压 | 230VAC50/60Hz(订单生产Order production:110VAC50/60Hz,12V or 24V AC/DC±10%) |
| 设定方法 | Set/Up/Down Key | 使用周围温湿度 | 0～55℃（32～131℉）35～80%RH |
| 切割尺寸 | 71（W）×29（H） | 重量1PC | 270g |