## 9500P 126段可编程序控制器

所属分类：温度控制器 | 所属品牌：CAL

9500P 126段可编程序控制器

· 完全自动调整处理控制器的PID

· 共计3输出,从4-20mA，0-5v，0-10v，SSR驱动，继电器

· 输入选择：
2 或 3 线PT100
0-50mV, 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA

· 5个警报选择

· 热-冷的操作

· 编程操作

· 套筒镶嵌容易维修

· 面板IP66保护

· CE, UL & CSA认证

· 监视和配置软件选择

· RS232/485选择,Modbus RTU协议

编程特点:

多达31组模式

多达126段

无条件使用的事件输出通过第2和第3输出

拷贝/插件/编辑/删除功能,简化程序管理

叫另程序作分程序段

多达999程序圈周期,或连续圈循环

按压功能, 确保下段的阻止作用没有开始，直到后段到达规定点

3个电力故障恢复选择,(保持， 继续或重新设置)

前面板位置程序控制

记忆使用指示在编程期间

面板『放行』运行程序的作用。

9500P -规格

| 热电偶类型: |  |
| --- | --- |
| 9类型: | B,E,J,K,L,N,R,S,T |
| 标准: | IPTS/68/ DIN 43710 |
| CJC拒绝: | 20:1 (0.05°/°C) 典型 |
| 外部电阻: | 100 欧姆最大 |
| 其他输入选择: | 0到50mV +/-0.1% |
|  | 4-20mA +/-0.1% |
|  | 0-5V +/-0.1% |
|  | 0-10V +/-0.1% |
| 可适用对所有输入(SM = 传感器最大值) |
| 校正准确度: | +/- 0.25% SM +/-1°C |
| 采样频率: | 输入10Hz, CJC 2秒. |
| 共态抑制: | 轻微影响到140db, 240V, 50-60Hz |
| 拒绝模式系列: | 60db, 50-60Hz |
| 温度系数: | 50ppm/°C SM典型 |
| 参考条件: | 22°C +/- 2°C, 额定电压在15分钟的稳定时间. |
| 输出设备(检查配置) |  |
| SSd1和SSd2 | 固态继电器驱动: 转远程SSR 6VDC (名义) 20mA非孤立 |
| 微型电力继电器 | 从A/SPST触点(AgCdO) |
| rLY1, rLY2, rLT3: | 2A/250VAC电阻负载 |
| 模拟输出: | 4-20mA 500欧姆最大’ +/- 0.1% fs典型 |
|  | 0-5Vdc 10mA (500欧姆最少’) +/- 0.1% fs典型 |
|  | 0-10Vdc 10mA (1K欧姆最少’) +/- 0.1% fs典型 |
| 一般: |  |
| 显示: | 上面, 4个数字， 高亮度绿色LED 10.4mm (0.4 “)高. |
|  | 下面， 4个数字， 高亮度橙色LED 9mm (0.35 “)高. |
|  | 数字范围–199到9999 |
|  | 高分辨式 –199到999.9 |
|  | LED输出指示器-闪动的SP1 方形, 绿色; SP2/SP3 圆, 红色。 |
| 按键: | 3个弹性按钮. |
| 电源: | 100-240V AC, 50-60 Hz , (typ’ 5.0 VA) |