## CAL3300微电脑温度控制器

所属分类：温度控制器 | 所属品牌：CAL

CAL3300微电脑温度控制器

1/32nd  DIN24× 48mm

PID自动调节功能可自动将控制器调节至最佳值,IP66/NEMA 4X 保护前仪表板
RS-232 和 RS-485 通信板可安装到控制器中，以通过 MODBUS RTU 协议连接到 PC。 这可将多达 128 个控制器通过 RS-485 连接到一台 PC中。
所有控制器均可与 B、E、J、K、L、N、R、S 和 T 型热电偶一起使用，还可与 PT100 RTDs 一起使用。
CE 标志，符合相关欧盟指令

自动演算、PID控制方式

并具特有DAC功能可防止超温现象

精度±0.2%FSO

5种警报模式设定,满刻度高/低、偏差高/低波段

2组输入信号(选用)

一个变温段和一个保温段

CE, UL & CSA认证

RS232/485 选项

MODBUS RTU protocol通讯协议

热电偶/RTD/直流电信号输入

| 技术参数: |
| --- |
| 热电偶: | (K.J.T.R.N.S.B)、R.T.D. (PT100,JPT100；负载电阻≦5Ω) |
| 标准: | IPTS/68/DIN 43710 |
| CJC抑制: | 20:1 (0.05°/℃)典型的 |
| 外部电阻: | 100 W 最大值 |
| 电阻温度计: | RTD-2/Pt100 2线 |
| 标准 | DIN 43760(100W 0℃/138.5W 100 ℃Pt) |
| 温包电流: | 0.2 mA 最大值 |
| 线性程序输入 | 0 到 50毫伏 可以应用到全输入(SM=传感器最大值) |
| 校准准确度: | ±0.25%SM ±1℃ |
| 取样频率: | 输入 10 Hz,CJC 2 秒 |
| 共态抑制: | 可以忽略的效果达到 140 dB, 240 V,50-60 Hz |
| 连态抑制: | 60dB, 50-60Hz |
| 温度系数: | 150 ppm/℃ SM |
| 参比条件: | 22°C ± 2℃,额定电压后15分钟凝结时间 |
| 输出装置: |  |
| SSd/SSd1/SSd2: | 固态继电器驱动器: SSR 5Vdc +0/-15% 15mA非隔离 |
| 小型功率延时器 | 形成 A/SPST 触点 2A/250V交流负载电阻 |
| 一般: |  |
| 显示: | 4位数字, 绿色高亮光(LED) 10 mm(0.4″) 高度。 |
| 数字范围: | 199 到 9999 |
| 高分辨式 | –199.9 到 999.9 |
| LED输出指示器 | 绿色闪光SP1方形; 红色SP2圆形 |
| 按键区 | 3个弹性按钮 |
| 环境: |  |
| 湿度: | 最大 80% |
| 高度: | 达到 2000 M |
| 安装: | 类别 ll 和 lll |
| 污染: | 程度 ll |
| 保护: | NEMA 4 X,lP66 |
| EMC辐射: | EN50081-1 FCC Rules 15 subpart J |
| EMC抗扰稳定性: | EN50082-2 |
| 周围环境温度: | 0 -50℃(32 -130℉) |

选项

ssd & relay as standard

CAL 3311 – 2 x relay

CAL 3322 – 2 x ssd

12-24V on 3300 & 3322

RS232 module

RS485 module