## REOTEMP表面温度计

所属分类：温湿度测量 | 所属品牌：REOTEMP

REOTEMP表面温度计

REOTEMP 表面温度计测量任何的水平线表面的温度,温度计有磁性脚吸取任何铁的表面. 扒炉, 烤箱, 发动机, 管道, 坦克,等等...

·  -计量2%满量程

·  直径头-2″（5.08cm）

·  刻度盘-白色背景, 蓝色标号&数字

·  厚-1/2″(1.27cm)

·  重量-约2盎司(56.7g)

·  外壳-铝和光学无色晶体

·  传感元件-精密校正双金属卷带

·  响应时间-约1分钟

·  安装- 2个铝镍钴磁钢磁铁固定在后面

如何订购

型号# 温度范围

SUR-15 0 to 150°F/-20 to 65°C

SUR-25 0 to 250°F/-20 to 120°C

SUR-50 0 to 500°F/-20 to 260°C

SUR-75 50 to 750°F/10 to 400°C