## REOTEMP工业双金属温度计

所属分类：温湿度测量 | 所属品牌：REOTEMP

REOTEMP 工业双金属温度计

产品介绍: REOTEMP 公司提供高品质的压力与温度测量仪。其经得起时间考验且耐用的双金属温度计为该公司的拳头产品。此外，该公司还提供最新的压力表实验室与隔膜密封站。REOTEMP 公司始终努力不懈地研发产品及生产线以适应客户需求。

标准特性：

- 全不锈钢焊接结构

- 易于校准复位螺杆

- 精确度：1％全量程（ASME B40.3）

- 全密封（ASME B40.3）

- 华氏、摄氏或双温度范围 -100°F 至 + 1000°F ( -70°C 至 +500°C)

- 防腐蚀和大部分化学制品

- 标准连接螺纹：1/2英寸NPT

- 标准主杆直径：1/4英寸

- 主杆长度由2-1/2英寸至80英寸

- 标准镜面：玻璃

可选项：

- 可底部、顶部、右侧或左侧悬挂

- 丙烯酸、聚碳酸酯或钢化玻璃镜头

- 硅树脂注入防震

- 主杆直径3/8英寸或5/16英寸

- 主杆表面涂抹特氟纶

可调角度

底部连接

背部连接