## MFT 4010带有HART®通讯器的模块化校准仪

所属分类：其它校验仪 | 所属品牌：meriam

## MFT 4010带有HART®通讯器的模块化校准仪

MFT 4010是一个能真正减少现场校准时间的校准器和HART®通讯器的突破性组合。MFT 4010系列在一个手持式装置中集中了校准器的多功能和HART®通讯器的便捷性。用户可以同时在高分辨率液晶显示器上查看多达四个测量数据或者将HART®PV和AO数值与由NIST可溯源MFT测量的对应数值进行比较。校准结果和HART®配置记录为标准记录

可用模块包括差压、表压、真空压力和绝对压力以及温度和电压/电流。将一个电压和电流计集成到基本单元中。所有的HART现场设备可以通过使用HART® 通讯器进行配置、问询及调整。发向支持设备的Device Specific命令包含在MFT内

多合一工具代替多个手持式设备，从而简化了工作量并提高了生产效率。

自动化HART®现场设备

校准是通过仪器设置基础上自动进行对校准仪的自动设置来实现自动化的;数字化设置使设备的调整步骤自动化

支持的校准类型 – 压力，t/ c，RTD，I / P，P / I，切换，传统循环和mA/V或HART®发射器或本地指标。

文档建立/遗留校准结果- 在掌上电脑上创建校准程序或者从兼容的设备管理软件上下载。保存结果到非易失性存储器。

现场更新 – 使用互联网下载更新并添加功能/HART®支持。

模块 – 从一系列锁定测量模式选择以保证良好的通用性

现场重新认证–传感器模块和V / I整体可以通过MFT再校准为零点，量程，和一一对应。

用户界面 - 2.1英寸×2.1英寸显示屏，四个软键（根据模式要求更改定义）和八个硬键组成用户界面。显示器可设置成显示1-4项测量数据。

用户便利 - 自动关机，减震，最小值/最大值采集，数据保持显示功能，传感器归零，直接对比度调节。

安全锁定—-一次性锁定特殊mft设置或所有设置。

诊断-MFT4010在连接电源或者安装传感器模块时会自我检测。警告会显示在显示器上。

专用DOF内存—供500HART®设备驱动程序使用的内存。2013年通用的DOFs。

型号及说明

MFT 4000校准器 -用于和选定的NIST可追踪传感器模块与整体电压/电流计一起用于校准工作的基本单元。包含有文档。

含有用于模块和全部Device Specific HART®通信的基本单元的MFT 4010校准器 Quick Cal将HART® PV and AO与MFT的NIST 可溯源测量结果显示在一起。用户可以识别所需的调整（复数）和使用来自同一显示器的微调功能（S）。Smart Trim允许在无需通过菜单树导航情况下选择类比或者数字微调功能。包含有文档。

记录—记录内存可存储高达200个HART®配置文件和超过100个校准结果（所发现及遗留数据[每一条有多达21个要点 ]，时间/日期信息标签）。通过DB-9连接器与PC进行通信。

标准配件

两个置于开放式传感器凹槽的AC电源适配器，适用于美国插头的100-240伏交流电，国际插头套件

HART®导线组件和供HART®通讯（MFT 4010）测试引线套件使用的250欧姆并联适配器

RS-232串行通信电缆

用户使用手册打印件

保护性橡胶护套

DPC管理工具–更新固件和HART®驱动器

可选配件

压力模块（请参阅数据表PRESS4000：215-1）

RIO模块（请参阅数据表PRESS4000：215-3）

TIO模块（请参阅数据表PRESS4000：215-2）

VMA模块（请参阅数据表VMA4000：215-2）

带有肩带的软手提箱可携带基本单元、模块、泵、导线套装和配件/管道。

带有泡沫手柄的硬质手提箱，装有3安装模块的基本元件/配件、4个附加模块、导线套装、手泵、RTD探针、配件。

规范

基座单元

9.00英寸长x 4.70英寸宽x 3.58英寸高的 ABS材质塑料箱，带有减震的引导滑轮，重量为28盎司，三个可放置测量模块的凹槽

键盘

带有10个圆顶接触式按键和4个软键的覆盖键盘，依靠液晶显示器上的阿尔法矩阵输入字母；依靠按键输入数据

显示屏

128×128像素显示器，2.1英寸×2.1英寸的可视区域，5位分辨率

电源

6节AA碱性电池或镍氢电池，可选100-240伏交流电源适配器

连接件

供±50毫安/伏直流电和HART®使用的标准蕉形插座（34英寸中心）

认证

CE认证。

根据CSA 22.2和UL 913认证标准 ，由 MET 实验室认定为本质安全，一级，Div一区

NIST可追溯精度 电流/电压：全量程的±0.025％ 每一华氏温度下量程的±0.001％ （参考温度 华氏70度） （参见模块数据表以保证准确性）

模块

2.3英寸长x 1.3英寸宽x 2.6英寸深，重量为8.3盎司或更少。拉动锁存器来关上锁 按下锁存器具来打开锁 电气连接通过PC板接触到基准元件上弹簧承载的接收器。中空处插入来保护任一空置的凹槽（S）。（见模块数据表）