SHB-III型台式循环水式多用真空泵

SHB-III  （SHB-IIIA  SHB-IIIS外观同SHB-III）

用途特点：

循环水式多用真空泵系列以循环水为工作流体，利用射流产生负压进行

喷射。

为蒸发、蒸馏、结晶、干燥、升华、减压过滤等过程提供真空条件。特

别适合于大专院校、科研院所、化工、制药、生化、食品、农药、农业工程、

生物工程等行业的实验室和工业小试。

● 循环用水，节约水资源。

● 比其它类型真空泵节电35%以上。

● 特制的流体消声器，减少水中气体，使真空度更高；减少气液摩擦，降低

噪声。

● 双抽头、双表显，可单独或并联使用。

● 耐酸、碱、溶剂腐蚀。

● 电机由知名电机制造商提供，氟橡胶密封，防止电机内部侵入腐蚀性气体。

▲ 需定期更换水槽中的水，保证水质纯净，利于保证真空度。

▲ 用于抽取腐蚀性气体时，需缩短换水周期。

◆ SHB-Ⅲ：壳体、水槽、射流器、三通、逆止阀、抽气咀为PP材质；

泵体、叶轮（六流道、双密封）为304不锈钢板压制。

◆ SHB-ⅢA：射流器、抽气咀为304不锈钢材质，其它同SHB-Ⅲ。

◆ SHB-ⅢS：泵体为PP材质，更适用于酸性气体，其它同SHB-Ⅲ。

技术参数：

| 型号 | SHB-III/IIIA/IIIS |
| --- | --- |
| 功率（W） | 180 |
| 电源（V/Hz） | 1～,110V,60Hz或220V,50Hz或220V,60Hz |
| 流量（L/min） | 80 |
| 扬程（m） | 10 |
| 最大真空度（MPa） | 0.098(20mbar) |
| 单头抽气量（L/min） | 10 |
| 抽气头数（个） | 2 |
| 安全功能 | 逆流防止阀 |
| 水箱容积（L） | 15 |
| 水箱材质 | PP |
| 外形尺寸（mm） | 385L*280W*420H |
| 重量（kg） | 11 |